ПЛАН

за провеждане на избори с използване на машинно гласуване

в изпълнение на чл. 213б, ал. 3 от Изборния кодекс,

одобрен с решение по протокол № 529 от 23 май 2024 г.

Действия и мерки за сигурност, предприети от участниците в процеса на осигуряване на машинното гласуване

I. Управление на криптографски ключове:

1. Хеш код на системния софтуер – предоставя се от изпълнителя на дейностите за машинно гласуване, определен с Решение № 3197-ЕП/НС от 30.04.2024 г. на ЦИК (наричан по-нататък изпълнител) и се удостоверява от МЕУ.

2. Хеш код на приложния софтуер – предоставя се от изпълнителя и се удостоверява от МЕУ.

3. Хеш код, получен като резултат от довереното изграждане на изходния код, който се инсталира на СУЕМГ – съхранява се в ЦИК, като се генерира съвместно при довереното изграждане с участие на изпълнителя на дейностите за техническо осигуряване на машинното гласуване и представители на ЦИК, при използване на материалите от т. 1 и т. 2. Този хеш код се изписва на бюлетините от машинно гласуване и на системната разписка по чл. 218, ал. 7 ИК.

4. Хеш код на ядрото, който се генерира с цел повишаване на сигурността.

5. Хеш код на инсталирана СУЕМГ – видим е след инсталацията на СУЕМГ, посредством хеш екстрактор.

Размяната на криптографски ключове на програмния код се извършва на два етапа, като всеки от ключовете се предоставя от страните, които ги генерират, в запечатан плик.

ІІ. Изграждане и инсталиране на системен и приложен софтуер на СУЕМГ

Извършва се на три етапа, както следва:

1. Осъществяването на процедурата по доверено изграждане на изходния код при спазване на раздел I се извършва от представители на ЦИК, в защитена среда, осигурена от МЕУ. Като резултат от довереното изграждане се генерират три пълни комплекта от изпълнимия софтуер, всеки от които се състои от четири флаш памети – за инсталиране, отключване, лог екстрактор и хеш екстрактор. Пълните комплекти се съхраняват от ЦИК.

2. След приключване на този процес изпълнителят на дейностите за осигуряване на машинното гласуване получава инсталационни флаш памети. Инсталирането на генерирания при изпълнение на т. 1 инсталационен софтуер върху СУЕМГ се осъществява в съответствие с договора между ЦИК и изпълнителя.

3. Провизиране на СУЕМГ – извършва се от изпълнителя, като се осъществява предварителен и текущ контрол от страна на ЦИК.

ІІІ. Зареждане на данни за съответния избор в СУЕМГ

Централната избирателна комисия възлага на „Информационно обслужване“ АД издаването на цифрови сертификати за използване в СУЕМГ върху смарт карти, предоставени от ЦИК.

Смарт картите се предават от ЦИК на изпълнителя за параметризация на СУЕМГ, която се извършва от изпълнителя на дейностите за машинно гласуване.

ІV. Съхранение и транспорт на СУЕМГ

Специализираните устройства за електронно машинно гласуване се съхраняват в склад, чийто външен периметър се охранява денонощно от ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. С решения № 775 от 2021 г. и № 694 от 2022 г. на Министерския съвет на МВР е възложено да осъществява външната охрана на помещенията, в които се съхраняват СУЕМГ.

В склада има инсталирана алармена система и система за видеонаблюдение и запис.

Достъпът на лица в склада е възможен само след изрично писмено разпореждане на Централната избирателна комисия до ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В склада се допускат само лица, за които е извършена съответната предварителна проверка от органите на МВР и ДАНС.

Относно транспортирането на СУЕМГ е създадена организация за непрекъснат съпровод и охрана от полицейски служители по време на:

- транспортиране на СУЕМГ от склада до определените места в областните центрове;

- претоварването в областните центрове и транспортирането на СУЕМГ до всяка избирателна секция;

- съхранението на СУЕМГ в СИК от момента на пристигане до тяхното предаване за обратно транспортиране;

- транспортиране на СУЕМГ от СИК до определените места в областните центрове;

- претоварването на СУЕМГ в областните центрове и транспортирането им до склада.